Výměna baterie SUUNTO

1. Počítač

2. Pásek včetně stěžejky

3. Jistící kroužek

4. Víčko schránky baterie s „reproduktorem“

5. O-kroužek 1,78 x 31,47 mm 70 ShA

6. Baterie 3V Lithium CR 2450

7. Úchyt baterie

8. Šroubovák 1,5 mm

9. Vatová tyčinka

10. Silikonová vazelína

Nejprve než začneme, musíme si sehnat následující věci: První z nich je nová baterie, což je pochopitelné. Druhým je nový O-kroužek a třetí je nářadí, do něhož můžeme započítat také silikonovou vazelínu. Při troše šikovnosti je uživatel schopen baterii vyměnit sám bez cizí pomoci. Pojďme se na to tedy podívat…Abychom se dostali k baterii, je nutné sundat alespoň kratší část řemínku. Mně se osvědčil tento způsob: Když se podíváte na počítač zespodu a to tak, že kratší část řemínku máte nahoře a delší dole, tedy blíže k sobě, zvolíte levou stranu stěžejky. Velmi tenkým šroubováčkem v mezeře mezi řemínkem a krajem počítače tlačíte stěžejku směrem od kraje ke středu (v ose stěžejky) a přitom volnými prsty se snažíte řemínek mírně tlačit směrem nahoru. Když působením na stěžejku snížíte její délku (zatlačíte pružinku stěžejky), tak celkem snadno vytáhnete řemínek ven. Tím vám vznikne volný prostor k tomu, abyste se dostali bez problémů k baterii.

Vidíte před sebou jistící kroužek. Ten lze povolit dvěma způsoby. Jeden je jednoduše rukou zatlačit po směru hodinových ručiček. Vlevo vedle výrobního čísla je otvor obdélníkového tvaru a v něm uvidíte „zobáček“ jistícího kroužku, jež slouží jako zámek. Tentýž otvor je kousek nahoře nad kontakty pro připojení k počítači. Pootočením kroužku se „zobáčky“ dostanete do obdélníkových otvorů a jistící kroužek se uvolní. Ten vyjmete a následně po něm díl číslo čtyři, tedy víčko schránky baterie s „reproduktorem“. O-kroužek buď zůstal v drážce, nebo je na víčku schránky baterie. Je třeba jej vyjmout. Poté pouhým zvednutím sundáte úchyt baterie (7). Druhý způsob je shodný s prvním jen s tím rozdílem, že k pootočení jistícího kroužku využijete kruhových otvorů na kroužku a pootočení provedete například kleštěmi na jistící kroužky, tedy takzvané „ségrkleště“.

Baterii vyndáte šikmo nahoru tak, abyste neohnuli žádný z kontaktů.

Postup výměny je jednoduchý. Prve všechno očistíte. Především díl 4. a drážku počítače. V těchto místech se bude nejspíše nacházet nějaký ten zbytek starého zaschlého lubrikantu. Ten je potřeba bezezbytku odstranit.

Novou baterii vložíte do počítače podobným způsobem, jako jste ji vyjímali ven. Dbejte však zvýšené opatrnosti, abyste baterii nebrali za oba kontakty. Můžete použít plastové pinzety, nebo baterii držet pouze za hrany kontaktu plus, aby zbytečně nedocházelo k vybíjení. Jen připomínám, že plus pól zůstává nahoře a užší pól mínus bude dole.

Baterii tedy máme na místě. Na počítači se objeví hodiny. Nezapomeneme baterii přiklopit dílem 7. Zlehka namažeme O-kroužek silikonovou vazelínou. Nedávejte tam toho zbytečně moc, úplně stačí, když je to lehce mastné. Na víčko schránky baterie s reproduktorem navlečeme O-kroužek.

Postupoval jsem dále následovně. Na levý palec jsem si navlékl díl 3, tedy jistící kroužek. Palcem levé ruky jsem tlačil rovnoměrně díl 4 (víčko schránky baterie) do drážky počítače. Je třeba tlačit dostatečně silně, protože O-kroužek klade odpor. Poté až máte víčko zatlačeno na svém místě a stále jej přidržujete palcem, na kterém máte jistící kroužek, tak pravou rukou dáte jistící kroužek tak, aby „zobáčky“ jistícího kroužku zapadly do obdélníkových drážek. Poté otočíte jistícím kroužkem proti směru hodinových ručiček.

Jestliže máte jistící kroužek pevně usazen a ani víčko ani jistící kroužek nemají tendenci se hýbat, dvojice kruhových otvorů je v místě, kde sousedí s kratším dílem řemínku a „zobáčky“ nevykukují z obdélníkových otvorů, pak jste postupovali zřejmě správně.

Nyní zbývá zpět nasadit kratší část řemínku. Jednu část stěžejky zasuňte do otvoru na počítači a druhou stlačte šroubováčkem. Držte tuto část stlačenou, dokud nebudete mít řemínek na svém místě a stěžejka nebude naproti otvoru pro její fixaci. Poté se ujistěte, jestli stěžejka správně zapadla a řemínek pevně drží.

Až do této chvíle jste to zvládli. Celá výměna je v podstatě časově méně náročnou, než přečíst si tyto řádky.

Dalším a posledním krokem je zkouška funkce a těsnosti. Jestli ale počítač necháte testovat v tlakové komoře, nebo přímo při dalším ponoru je už na vás.

Jen si nezapomeňte nastavit správně datum, čas a případně další parametry před tím než půjdete do vody.

Přeji mnoho úspěchů při výměně baterie i při potápění.

Vyzkoušel na počítači SUUNTO VYTEC, sepsal a nafotil

Jaroslav Chmelař (J).